## AGT 5001 MSB

GENERATOR MONOFAZAT

MOTOR				MITSUBISHI

Model:				GM301PN

Tip:					Profesional, 4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer

Putere motor:			10 CP

Capacitate cilindrică:		296 cm 3

Filtru de aer:			semiumed

Combustibil:				benzina fără plumb

Pornire:				cu demaror mecanic

GENERATOR

Tensiune / frecvenţă:		230 V / 50 Hz

Factor de putere:			1

Putere maximă:			4,6 kVA

Putere nominală:			4,2 kVA

Turaţie grup:			3.000 rpm

Alternator:				sincron, tip AVR cu perii

Capacitate rezervor:		25 l

Autonomie de lucru:		11 h la puterea nominala

Protecţie:				IP 23

Dimensiuni de gabarit:		740mm×550mm×625mm

Masă:					76 kg

Dotări standard:			- Doua prize monofazate schuko 16 A

- Protecţii termice pentru fiecare priză

- Intreruptor magnetotermic general

- Multimetru digital cu afişarea tensiunii, frecvenţei şi numărului de ore de funcţionare

- Protecţie lipsă ulei

- Indicator nivel combustibil

- Conector de împământare pe panou

Dotări optionale:			- Sistem de roţi şi mânere