## AGT 6501 MSB

GENERATOR MONOFAZAT

MOTOR				MITSUBISHI

Model:				GM401PN

Fabricaţie:				Japonia

Tip:					Profesional, 4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer

Putere motor:			13 CP

Capacitate cilindrică:		391 cm 3

Filtru de aer:			semiumed

Combustibil:				benzina fără plumb

Pornire:				cu demaror mecanic

GENERATOR

Tensiune / Frecvenţă:		230 V / Hz

Factor de putere:			1

Putere maximă:			5,7 kVA

Putere nominală:			5,1 kVA

Turaţie:				3.000 rpm

Alternator:				sincron, tip AVR cu perii

Capacitate rezervor:		25 l

Autonomie de lucru:		7 h la puterea nominala

Protecţie:				IP 23

Dimensiuni de gabarit:		740mm×550mm×625mm

Masă:					84 kg

Dotări standard:			- Doua prize monofazate schuko 16 A

- Protecţii termice pentru fiecare priză

- Intreruptor magnetotermic general

- Multimetru digital cu afişarea tensiunii, frecvenţei şi numărului de ore de funcţionare

- Protecţie lipsă ulei

- Indicator nivel combustibil

- Conector de împământare pe panou

Dotări optionale:			- Sistem de roţi şi mânere