## AGT 2901 MSB

GENERATOR MONOFAZAT

MOTOR				MITSUBISHI

Model:				GT600PC

Tip:					profesional, 4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer

Putere motor:			6 CP

Capacitate cilindrică:		181 cm 3

Combustibil:				benzina fără plumb

Filtru de aer:			semiumed

Pornire:				cu demaror mecanic

GENERATOR

Tensiune / frecvenţă:		230 V / 50 Hz

Factor de putere: 			1

Putere maximă:			2,4 kVA

Putere nominală:			2,2 kVA

Turaţie GRUP:			3.000 rpm

Alternator:				sincron, tip AVR cu perii

Capacitate rezervor:		15 l

Autonomie de lucru:		10 h la puterea nominala

Protecţie:				IP 23

Dimensiuni de gabarit:		620mm×470mm×525mm

Masă:					46 kg

Dotări standard:			- Doua prize monofazate schuko 16 A

- Intreruptor magnetotermic

- Multimetru digital cu afişarea tensiunii, frecvenţei şi numărului de ore de funcţionare

- Protecţie lipsă ulei

- Indicator nivel combustibil

- Conector de împământare pe panou

Dotări optionale:			- Sistem de roţi şi mânere